## Slide 1: ENVOYER DES MESSAGES À PARTIR D’ARDUINO
baud
valeur à envoyer
valeur à imprimer
Envoyer à l’ordinateur une valeur en mode texte.
Envoyer à l’ordinateur une valeur en mode texte, suivi l’ordinateur un retour à la ligne (ln) et un retour de chariot (cr).
texte à envoyer
Envoyer à l’ordinateur du texte.
Envoyer à l’ordinateur un retour à la ligne (lf) et un retour de chariot (cr). Permet de terminer le message.
Initialiser la communication à une certaine vitesse. Voir la diapositive suivante à propos des vitesses de baud.
"
"
Envoyer à l’ordinateur un espace pour séparer les éléments d’un message.
"
"

## Slide 2: RECEVOIR DES DONNÉES SÉRIELLES DANS ARDUINO
Cette fonction démarre la communication avec l’ordinateur. Les valeurs de baud possibles : 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 et +
baud
int data
Retourne une seule donnée reçue (la plus ancienne et ensuite l’efface).
Serial.available() retourne false s’il n’y a pas de données ou true s’il y en a.
Nous utilisons habituellement ce block de code pour faire la lecture des données, une par une à mesure qu’elles sont reçues.