## Slide 1
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
valeur
broche
La fonction analogRead() mesure une tension entre 0V et 5V avec une résolution de 1024 seuils.
La valeur retournée est entre 0 et 1023.

## Slide 2: COMMENT UTILISER DES CAPTEURS ANALOGIQUES?
Potentiomètre
Photorésistance

## Slide 3: DIVISEUR DE TENSION : QUESTION
Quelle est la tension électrique à ce point?
Quelle est la tension électrique à ce point?
Quelle est la tension électrique à ce point?
La traduction de «diviser de tension» en anglais est : «voltage divider».

## Slide 4: DIVISEUR DE TENSION : CALCUL
Sommer deux résistances en série pour trouver la résistance totale pour ensuite calculer le courant.
100+100 = 200 Ω
I = U / R
I = 5 V / 200 Ω
I = 0.025 A
U = 0.025 A x 100 Ω
U = I x R
U = 2.5 V
U = 0.025 A x 100 Ω
U = I x R
U = 2.5 V
5V = 2.5V + 2.5V

## Slide 5: DIVISEUR DE TENSION : RÉPONSE
2.5 V
5 V
0 V

## Slide 6: DIVISEUR DE TENSION : EXERCICES
? V
5 V
0 V
10k Ω
? A
10k Ω
? V
5 V
0 V
10k Ω
? A
100 Ω
? V
5 V
0 V
250 Ω
? A
1k Ω

## Slide 7: EXERCICE : MESURER UN DIVISEUR DE TENSION AVEC analogRead()
Écrivez un code qui effectue une mesure analogique à la broche A0. La valeur mesurée doit être affichée dans le moniteur série. Important : n’affichez la valeur que si la valeur mesurée change (il faut donc la comparer avec sa valeur précédente). Quelle est la valeur mesurée lorsque le câble jaune est branché aux points indiqués par les flèches jaunes?

## Slide 8: map() : PASSER D’UNE ÉCHELLE À UNE AUTRE
sortie
entrée
min. d’entrée
max. d’entrée
min. sortie
max. sortie
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/

## Slide 9: map() : AFFICHER LA VALEUR d’analogRead() en Volts
volts
analogRead
0
1023
0
5
entrée
min. d’entrée
valeur d’analogRead()
max. d’entrée
0
1023
sortie
valeur en volts
max. sortie
0
5
min. sortie
map()
mV
analogRead
0
1023
0
5000

## Slide 10: EXERCICE : CONVERTIR UNE MESURE analogRead() EN VOLTS AVEC map()
Modifiez le code de l’exercice précédent pour que la valeur mesurée par analogRead() s’affiche maintenant en volts à l’aide de map(). Changez les valeurs de résistance et notez si elles sont identiques à ce que vous aviez calculé.
? V
5 V
0 V
10k Ω
10k Ω
? V
5 V
0 V
10k Ω
100 Ω